|  | 2012 |
| --- | --- |

|  | Солнечная эволюция с помощью продукции компании Клобен® В течение более чем 15 лет компания Клобен занимает лидирующие позиции на рынке систем лучистой энергии в Италии. Данная компания занимается дистрибуцией настенных/потолочных низкотемпературных систем отопления по всей стране. Компания Клобен является первым в Италии производителем вакуумных солнечных коллекторов. Она предлагает специальные решения для производства горячей воды для бытовых нужд (с помощью принудительной и естественной циркуляции), а также систем для полной интеграции в низкотемпературные блоки отопления. Компания Клобен работает на национальном и европейском рынках сантехнического оборудования и систем отопления, она имеет сеть квалифицированных торговых представителей, региональных менеджеров, а также постоянно растущую сеть предприятий технического и послепродажного обслуживания. |
| --- | --- |

|  | В 2010 году произведено 30000 квадратных метров солнечных коллекторов. |  | Площадь завода в Салерно (Италия) составляет 7000 квадратных метров. |  | Площадь нового завода в Вероне (Италия) составляет 10000 квадратных метров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Современнее производство

|  | Солнечные коллекторы Подразделения компании, которая занимается производством систем для солнечной энергии, нацелены на два основных типа изделий: солнечные коллекторы с принудительной циркуляцией, системы тепловых труб с естественной циркуляцией, а также резервуары с функцией аккумулирования тепловой энергии, предназначенные для хранения горячей воды для бытовых нужд. Предлагаемые стандарты качества были сертифицированы как одни из лучших в Европе. Этого удалось достичь за счёт успешного параллельного использования сырья и современного оборудования в сочетании с опытом квалифицированного персонала. Результатом стал широкий контроль отдельных компонентов и готовых изделий. Помимо этого, на заводе КТ Солар (более 8000 квадратных метров) не прекращаются исследовательские и проектно-конструкторская работы, так как цель компании заключается не только в том, что работать с правильными продуктами, но и в том, чтобы чувствовать настроение рынка. |
| --- | --- |

|  |  |  | Лидер в вакуумной технологии Эффективность круглый год Вакуумные солнечные коллекторы благодаря своим конструктивным особенностям и принципам работы представляют собой вершину эволюции. |
| --- | --- | --- | --- |

| Клобен: производственные мощности и поставки - Вакуумные солнечные коллекторы - Солнечные системы - Системы лучистого отопления - Системы лучистого охлаждения |  |
| --- | --- |
| Фиксация под углом 90( - Больше пространства в блоке регулирования температуры - облегчает осмотр |  |
| - Полностью изолированные нагреватели обеспечивают максимально возможное поддержание температуры |  |
| Солнечные нагреватели Помимо высокоэффективных солнечных коллекторов, компания Клобен производит резервуары для сохранения полученной солнечной энергии, которые обеспечивают постоянную температуру содержащейся в них воды, Это достигается благодаря специальной изоляции, которая полностью покрывает данную зону. Ассортимент резервуаров для аккумуляции тепловой энергии Клобен делят на три категории: - нагреватели для производства горячей воды для бытовых нужд, объёмом от 150 до 500 литров, также поставляются в виде солнечной станции в сборе с электронным блоком управления; - нагреватели для производства горячей воды для бытовых нужд, объёмом от 300 до 1000 литров; - нагреватели для хранения нагретой воды и производства горячей воды для бытовых нужд с помощью внешних пластинчатых теплообменников, солнечной станции и электронного блока управления. |  |

|  | Сертификация компании и изделий |
| --- | --- |

| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Европейский стандарт EN ISO 9001:2008 содержит требования, предъявляемые к модели системы обеспечения качества для всех организаций, независимо от типа и размера организации, а также от типа поставляемых изделий. Сертификация ISO 14001:2004 представляет собой добровольную сертификацию компаний, которые решили внедрить у себя систему мер по охране и рациональному использованию окружающей среды, или планируют активировать данную систему, поддерживать её в активном состоянии и улучшать свои показатели. | EN 12975-2:2006 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ > SKY 8 CPC 58 Коллектор > SKY 10 CPC 58 Коллектор > SKY 12 CPC 58 Коллектор > SKY 14 CPC 58 Коллектор > SKY 16 CPC 58 Коллектор > SKY 18 CPC 58 Коллектор > SKY 21 CPC 58 Коллектор | EN 12975-1:2006 EN 12975-2:2006 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ > SKY 8 CPC 58 Коллектор > SKY 10 CPC 58 Коллектор > SKY 12 CPC 58 Коллектор > SKY 14 CPC 58 Коллектор > SKY 16 CPC 58 Коллектор > SKY 18 CPC 58 Коллектор > SKY 21 CPC 58 Коллектор | EN 12976:2006 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ > EVO 150 CPC > EVO 270 CPC |
| --- | --- | --- | --- |

100% ГАРАНТИЯ * 100% УДОВЛЕТВОРЕНИЕ *

***** 100% КЛОБЕН  ИТАЛИЯ

| Консультации, помощь и обучение Компания Клобен никогда не бросает тех, кто выбрал их изделия; в компании существует постоянно растущая команда специалистов, которые помогут реализовать все ваши требования в ходе проектирования, установки и послепродажного обслуживания во время и с достаточным опытом. - Квалифицированные консультации по правильному подбору размеров системы. - Послепродажное обслуживание. - Обучение и повышение квалификации в помещениях компании. | Итальянское качество, европейская сертификация Превосходство продукции Клобен доказано не только тысячами заказов, выполненных этой компанией и лояльностью многочисленных проектировщиков и монтажников, но и сертификатами, полученными от крупных европейских организаций, указывающими на соответствие действующим строгим правилам. Продукция Клобен обладает превосходными эксплуатационными качествами, при этом компания особенно гордится своим коллектором SKY CPC 58, который поставляет энергию в объёме 733 кВт на квадратный метр по тесту Вюрцбург. |
| --- | --- |

Указатель

Страница 8

1. Солнечные системы

Солнечные системы принудительной и естественной циркуляции малого, среднего и большого объёма для производства горячей воды для бытовых нужд, а также для интеграции в систему лучистого отопления и охлаждения.

1.1 Серия SCY							Страница 10

Естественная циркуляция						Страница 34

1.2 Компоненты и принадлежности				Страница 38

Солнечный резервуар						Страница 46

Страница 60

2. Охлаждение

Системы охлаждения на основе устройств для получения воды с низкой температурой, для использования систем лучистой энергии в любом сезоне.

2.1 О тепловых насосах и сопутствующих принадлежностях			Страница 62

2.2 Тепловые насосы и сопутствующие принадлежности			Страница 63

Условия продажи									Страница 66

1.1 Системы с солнечными коллекторами SKY

Клобен®

Полная солнечная система серии SKY CPC 58

| Оптимальные рабочие характеристики | Коллекторы SKY CPC 58 являются лучшим вариантом систем с принудительной циркуляцией с наилучшими эксплуатационными характеристиками. Проектирование и производство данной системы было выполнено в итальянском подразделении компании Клобен, данные коллекторы прошли широкий диапазон тестов, что позволило гарантировать постоянные и надёжные эксплуатационные свойства. Используются только высококачественные материалы. Солнечные коллекторы выполнены в виде серии трубок из боросиликатного стекла с двойными стенками, заваренными на концах. Между двумя стенками стекла – вакуум. Внутренняя стенка покрыта переработанным многослойным металлическим селективным материалом, который максимизирует поглощение солнечного электромагнитного излучения. |
| --- | --- |

Ассортимент коллекторов

Число трубок		8 	10 	12 	14 	16 	18 	21

Общая площадь	1.46 м2 	1.81 м2 	2.16 м2 	2.52 м2 	2.87 м2 	3.22 м2 	3.75 м2

Серия SKY

| Абсорбционная установка состоит из подковообразного медного контура, который находится в контакте со специфическими алюминиевыми теплопроводниками, что позволяет увеличить площадь теплообмена. Каждый блок помещён в стеклянную трубку, которые впоследствии параллельно подсоединяются к коллектору, расположенному в верхней части панели и собирают жидкость-носитель, находящуюся в каждом контуре. В соответствии с Правилами, металлическая рама покрыта электростатической краской, что позволяет избежать коррозии под воздействием солевого тумана. Сборка отдельных компонентов в виде общей конструкции осуществляется с помощью специальных скоб, предназначенных для упрощения взаимных соединений при сборке. Защитная конструкция медного распределяющего коллектора выполнена из алюминия, окрашенного способом электроосаждения. Она полностью изолирована с использованием огнестойкой изоляции «Изоплюс», которая отличается водостойкостью и низкой биоперсистенцией класса 0 (ISO-DIS 1182.2). Катаный профиль с низкой иридисценцией (Правило EN 573/3 – EN 485/2 - EN 485/4 и Стандартный тест на анодное окисление DIN 50943) был создан для того, чтобы отражать более 90% общего света, используя систему СРС. |  |
| --- | --- |

|  | Внешняя трубка из боросиликатного стекла. Внутренняя трубка с селективным покрытием. Алюминиевый поглотитель. Подковообразный медный контур. |
| --- | --- |
| Преимущества - Более выраженные изоляционные свойства - Большая площадь - Особое внимание уделяется эстетическим свойствам | Высокая эффективность, высокая мощность Сопротивление удару В соответствии с SABS 1210:1992 – Протокол испытания № 08SU34 13,6 Дж – максимальное значение, полученное в ходе теста Поставляемая энергия Тест Вюрцбург (площадь отверстия 2 м2) 733 кВтч/(м2год) |
| Технические преимущества Системы, предлагаемые для использования с коллектором SKY CPC58, обладают техническими и практическими преимуществами, которые гарантируют высокие эксплуатационные характеристики, надёжность в эксплуатации и лёгкость в работе. - Высокие эксплуатационные характеристики на единицу площади. - Система крепления коллектора диаметром 18 мм. - Специально предназначена для зон установки с минимальным полезным пространством. - Упрощённая система снятия труб благодаря EASY CHANGE. - Снижение тепловых потерь благодаря вакуумной технологии. - Большая площадь при меньшем числе зажимов. - Высокое качество зажимов. |  |

Сертификаты

|  | Коллектор SKY CPC58 прошел сертификацию на соответствие правилам EN 12975-1:2006 и EN 12975-2:2006, в соответствии с Европейской системой сертификации SOLO KEYMARK. Орган сертификации DIN CERTCO. Лаборатория сертификации: ITW, Институт термодинамики и теплотехники – Университет Штутгарта |
| --- | --- |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY FAMILY 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Снижение времени на установку - Эксплуатация круглый год - Требует минимального пространства для установки на крыше - Система поставляется с блоком управления солнечными системами ALFASOL 3, данный блок управления установлен на нагревателе и подключен | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд - Полностью изолированные нагреватели позволяют в максимально возможной степени поддерживать температуру Одноконтурная солнечная станция Блок управления ALFASOL 3 |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Масса нагревателя | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAMILY 150 | 2.16 м2 | 43 кг | 80 кг | 1 | 101050327 |
| FAMILY 200-12 | 2.16 м2 | 43 кг | 93 кг | 1 | 101050377 |
| FAMILY 200-18 | 3.22 м2 | 65 кг | 93 кг | 1 | 101050328 |
| FAMILY 300 | 3.75 м2 | 76 кг | 105 кг | 1 | 101050329 |
| FAMILY 500 | 5.38 м2 | 108 кг | 180 кг | 1 | 101050330 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

litres – литров

mm – мм

Серия SKY

| Внимание: Того количества гликоля, который поставляется в комплекте с каждой из систем, достаточно для заполнения змеевика нагревателя, контура коллектора и расширительного бака. Дополнительный объём гликоля, необходимый для заполнения солнечного контура, который используется для подключения коллектора к нагревателю, следует заказывать отдельно, в соответствии с приведёнными ниже рекомендациями: - до 15 метров линии диаметром 16/20 мм: 1 резервуар объёмом 10 литров - до 40 метров линии диаметром 16/20 мм: 1 резервуар объёмом 20 литров В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция FAMILY 150 / 200 / 300 / 500 |
| --- | --- |

| Список компонентов | 150 | 200-12 | 200-18 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 12 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 41 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 | - | - | 1 | - | 1 |
|  | SKY 21 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 43 | - | - | - | 1 | - |
|  | ОДНОКОНТУРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ оснащён одноконтурной солнечной станцией в сборе и блоком управления ALFASOL 3 страница 48 | 1x150 л | - | - | - | - |
|  | ДВУХКОНТУРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ оснащён одноконтурной солнечной станцией в сборе и блоком управления ALFASOL 3 страница 48 | - | 1x200 л | 1x200 л | 1x300 л | 1x500 л |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 | 1x18 л | 1x18 л | 1x18 л | 1x24 л | 1x35 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 | 1x10 кг | 1x10 кг | 1x10 кг | 1x10 кг | 1x20 кг |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН страница 58 | - | 1x35/60°C Kvs 1.6 | 1x35/60°C Kvs 1.6 | 1x35/60°C Kvs 1.6 | 1x30/70°C Kvs 3 |
|  | ОТВОДНОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН страница 58 | 1 | - | - | - | - |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY FAMILY PK300 AT 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Система ACS - Бойлер не требуется - Эффективный нагреватель – благодаря увеличенной площади обмена - Единственная система с солнечной интеграцией и тепловым насосом | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд Одноконтурная солнечная станция Блок управления ALFASOL 3 |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Масса нагревателя | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAMILY PK300 AT | 4.32 м2 | 86 кг | 105 кг | 1 | 101050387 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция FAMILY PK300 AT |
| --- | --- |

| Список компонентов |  |  |  | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 21 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 43 |  |  |  | 1 |  |
|  | PK300 AT САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР оснащён одноконтурной солнечной станцией в сборе и блоком управления ALFASOL 3 страница 49 |  |  |  | 1 |  |
|  | AT ТЕПЛОВОЙ НАСОС страница 62 |  |  |  | 1 |  |
|  | 5 КОНТАКТНЫЙ ОТВОДНОЙ КЛАПАН страница 58 |  |  |  | 1 |  |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  |  |  | 1x24 л |  |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  |  |  | 1x10 л |  |
|  | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН страница 58 |  |  |  | 1x35/60°C Kvs 1.6 |  |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  |  |  | 1 |  |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY GRAND SOLEIL 300/500/750/1000 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Снижение времени на установку - Эксплуатация круглый год - Требует минимального пространства для установки на крыше - Упрощённая система удаления труб с помощью системы EASY CHANGE - Блок управления в сборе - Специально для зон с меньшим облучением | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд - Полностью изолированные нагреватели позволяют в максимально возможной степени поддерживать температуру Одноконтурная солнечная станция Блок управления ALFASOL 3 |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Масса нагревателя | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAND SOLEIL 300 | 4.32 м2 | 86 кг | 105 кг | 1 | 101050350 |
| GRAND SOLEIL 500 | 6.44 м2 | 130 кг | 180 кг | 1 | 101050351 |
| GRAND SOLEIL 750 | 9.66 м2 | 195 кг | 211 кг | 1 | 101050352 |
| GRAND SOLEIL 1000 | 12.88 м2 | 260 кг | 244 кг | 1 | 101050353 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

litres – литров

mm – мм

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция GRAND SOLEIL 300/500/750/1000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 12 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 41 |  | 2 | - | - | - |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 |  | - | 2 | 3 | 4 |
|  | ДВУХКОНТУРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ оснащён одноконтурной солнечной станцией в сборе и блоком управления ALFASOL 3 страница 48 |  | 1x300 л | 1x500 л | - | - |
|  | ДВУХКОНТУРНЫЙ РЕЗЕРВУАР страница 50 |  | - | - | 1x750 л | 1x1000 л |
|  | ДВУХКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ С ВОЗВРАТОМ Страница 56 |  | - | - | 1 | 1 |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 |  | - | - | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  | 1x24 л | 1x50 л | 1x80 л | 1x80 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  | 1x10 кг 1х20 кг | 2x20 кг | 3x20 кг | 4x20 кг |
|  | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН страница 58 |  | 1x35/60°C Kvs 1.6 | 1x30/70°C Kvs 3 | 1x30/70°C Kvs 3 | 1x30/70°C Kvs 3 |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY GRAND SOLEIL без резервуара для хранения 300/500/750/1000 10 лет гарантии на коллектор - Эксплуатация круглый год - Все модели оснащены блоком управления ALFASOL 3 - Специально для зон с меньшим облучением | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд - Полностью изолированные нагреватели позволяют в максимально возможной степени поддерживать температуру |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора |  | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAND SOLEIL 300 без резервуара для хранения | 4.32 м2 | 86 кг |  | 1 | 101050380 |
| GRAND SOLEIL 500 без резервуара для хранения | 6.44 м2 | 130 кг |  | 1 | 101050381 |
| GRAND SOLEIL 750 без резервуара для хранения | 9.66 м2 | 195 кг |  | 1 | 101050382 |
| GRAND SOLEIL 1000 без резервуара для хранения | 12.88 м2 | 260 кг |  | 1 | 101050383 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция GRAND SOLEIL без резервуара для хранения 300/500/750/1000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 12 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 41 |  | 2 | - | - | - |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 |  | - | 2 | 3 | 4 |
|  | ОДНОКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ Страница 56 |  | - | - | 1 | 1 |
|  | ДВУХКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ С ВОЗВРАТОМ Страница 56 |  | - | - | 1 | 1 |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  | 1x24 л | 1x50 л | 1x80 л | 1x80 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  | 1x10 кг 1х20 кг | 2x20 кг | 3x20 кг | 4x20 кг |
|  | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН страница 58 |  | 1x35/60°C Kvs 1.6 | 1x30/70°C Kvs 3 | 1x30/70°C Kvs 3 | 1x30/70°C Kvs 3 |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY GRAND SOLEIL большие системы 1500/2000/3000 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Нагреватели с двухслойным глазированным покрытием, нанесённым при 860(С в соответствии с DIN4753 (раздел 3) - Эксплуатация круглый год - Требует минимального пространства для установки на крыше - Солнечная система с высоким уровнем доминирования - Подходит для организаций среднего размера, а также для туристических и промышленных организаций. | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Масса нагревателя | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAND SOLEIL - L.S. 1500 | 19.32 м2 | 390 кг | 291 кг | 1 | 101050354 |
| GRAND SOLEIL - L.S. 1500 | 25.76 м2 | 520 кг | 454 кг | 1 | 101050355 |
| GRAND SOLEIL - L.S. 1500 | 38.64 м2 | 780 кг | 670 кг | 1 | 101050356 |
| Принадлежности для систем |  |  |  |  | Код |
| 1” 30/70(С термостатический клапан |  |  |  |  | 100010481 |
| 1” ¼ 30/65(С термостатический клапан |  |  |  |  | 100010302 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

litres – литров

mm – мм

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция GRAND SOLEIL большие системы 1500/2000/3000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  |  | 1500 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 |  |  | 6 | 8 | 12 |
|  | ДВУХКОНТУРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ страница 50 |  |  | 1x1500 л | 1x2000 л | 1x3000 л |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  |  | 1x105 л | 2x80 л | 3x80 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  |  | 1x10 кг 4ч20 кг | 5x20 кг | 7x20 кг |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  |  | 2 | 2 | 3 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY GRAND SOLEIL большие системы без резервуара для хранения 1500/2000/3000 10 лет гарантии на коллектор - Эксплуатация круглый год - Требует минимального пространства для установки на крыше - Солнечная система с высоким уровнем доминирования - Подходит для организаций среднего размера, а также для туристических и промышленных организаций. | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора |  | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAND SOLEIL - L.S. 1500 без резервуара для хранения | 19.32 м2 | 390 кг |  | 1 | 101050384 |
| GRAND SOLEIL - L.S. 1500 без резервуара для хранения | 25.76 м2 | 520 кг |  | 1 | 101050385 |
| GRAND SOLEIL - L.S. 1500 без резервуара для хранения | 38.64 м2 | 780 кг |  | 1 | 101050386 |
| Принадлежности для систем |  |  |  |  | Код |
| 1” 30/70(С термостатический клапан |  |  |  |  | 100010481 |
| 1” ¼ 30/65(С термостатический клапан |  |  |  |  | 100010302 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция GRAND SOLEIL большие системы без резервуара для хранения 1500/2000/3000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  |  | 1500 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 |  |  | 6 | 8 | 12 |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  |  | 1x105 л | 2x80 л | 3x80 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  |  | 1x10 кг 4x20 кг | 5x20 кг | 7x20 кг |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  |  | 2 | 2 | 3 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY NRG PRO 350/650/1000 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Снижение времени на установку - Эксплуатация круглый год - Максимальное гигиеническое качество горячей воды для бытовых нужд - Солнечная станция, блок управления ALFASOL 3 и встроенный модуль Гидропак - Специально для зон с меньшим облучением | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд и встраивания в системы отопления - Полностью изолированные нагреватели позволяют в максимально возможной степени поддерживать температуру |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора |  | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG 630 PRO | 6.44 м2 | 130 кг |  | 1 | 101050357 |
| NRG 650 PRO | 9.66 м2 | 195 кг |  | 1 | 101050358 |
| NRG 1000 PRO | 12.88 м2 | 260 кг |  | 1 | 101050359 |
| Принадлежности для системы |  |  | Код |
| NRG 350 ¦ 650 PRO набор отводных клапанов |  |  |  |  | 100010591 |
| NRG 1000 PRO набор отводных клапанов |  |  |  |  | 100010623 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

litres – литров

mm – мм

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция NRG PRO 350/650/1000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  |  | 350 | 650 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 |  |  | 2 | 3 | 4 |
|  | ДВУХКОНТУРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ оснащён солнечной станцией, блоком управления ALFASOL 3 и встроенным модулем Гидропак страница 51 |  |  | 350 л | 650 л | 1000 л |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  |  | 1x35 л | 1x50 л | 1x80 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  |  | 2x20 кг | 1х10 кг 2x20 кг | 3x20 кг |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  |  | 1 | 1 | 1 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY TOTALENERGY 500/800/1000 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Снижение времени на установку - Эксплуатация круглый год - Производство горячей воды для бытовых нужд с помощью внутреннего контура | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд и встраивания в системы отопления - Полностью изолированные нагреватели позволяют в максимально возможной степени поддерживать температуру |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Масса нагревателя | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALENERGY 1000 | 6.44 м2 | 130 кг | 152 кг | 1 | 101050360 |
| TOTALENERGY 1000 | 9.66 м2 | 195 кг | 190 кг | 1 | 101050361 |
| TOTALENERGY 1000 | 12.88 м2 | 260 кг | 209 кг | 1 | 101050362 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

litres – литров

mm – мм

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция TOTALENERGY 500/800/1000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  |  | 350 | 650 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 |  |  | 2 | 3 | 4 |
|  | КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕРИИ SSR страница 52 |  |  | 1х500 л | 1х800 л | 1х1000 л |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ВОЗВРАТНЫМ МОДУЛЕМ Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  |  | 1x50 л | 1x80 л | 1x80 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  |  | 1x10 кг 2x20 кг | 3x20 кг | 4x20 кг |
|  | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН страница 58 |  |  | 1x30/70°C Kvs 3 | 1x30/70°C Kvs 3 | 1x30/70°C Kvs 3 |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  |  | 1 | 1 | 1 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY TOTALENERGY большие системы 1500/2000/3000 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Снижение времени на установку - Эксплуатация круглый год - Производство горячей воды для бытовых нужд с помощью внутреннего контура - Специально для интеграции в системы лучистого отопления большой площади | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд и встраивания в системы отопления |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Масса нагревателя | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALENERGY 1500 L.S. | 19.32 м2 | 390 кг | 209 кг | 1 | 101050363 |
| TOTALENERGY 2000 L.S. | 25.76 м2 | 520 кг | 358 кг | 1 | 101050364 |
| TOTALENERGY 3000 L.S. | 38.64 м2 | 780 кг | 440 кг | 1 | 101050365 |
| Принадлежности для систем |  |  |  |  | Код |
| 1” 30/70(С термостатический клапан |  |  |  |  | 100010481 |
| 1” ¼ 30/65(С термостатический клапан |  |  |  |  | 100010302 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

litres – литров

mm – мм

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция TOTALENERGY большие системы 1500/2000/3000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  |  | 1500 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 |  |  | 6 | 8 | 12 |
|  | КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕРИИ SSR страница 52-53 |  |  | 1x1500 л | 1x2000 л | 1x3000 л |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Страница 56 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  |  | 1x105 л | 2x80 л | 2x105 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  |  | 5x20 кг | 5x20 кг | 6x20 кг |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  |  | 2 | 2 | 3 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY K-FRESH 3000/5000 10 лет гарантии на коллектор 5 лет гарантии на нагреватель - Снижение времени на установку - Эксплуатация круглый год - Блок управления в сборе - Подходит для крупных учреждений, а также туристических и промышленных зданий | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд и встраивания в системы отопления |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Масса нагревателя | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-FRESH 3000 | 33.75 м2 | 684 кг | 360 кг | 1 | 101050378 |
| K-FRESH 5000 | 56.25 м2 | 1140 кг | 540 кг | 1 | 101050379 |
| Принадлежности для систем |  |  |  |  | Код |
| Рециркуляционный насос 2.5 м3/ч для крупных модулей системы ГИДРОПАК |  |  |  |  | 400010318 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

litres – литров

mm – мм

Серия SKY

| В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция K-FRESH 3000/5000 |
| --- | --- |

| Список компонентов |  |  |  | 3000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 21 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 43 |  |  |  | 9 | 15 |
|  | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БЕЗ КОНТУРА страница 55 |  |  |  | 1x3000 л | 1x5000 л |
|  | МОДУЛЬ ГИДРОПАК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД БОКОВОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ/РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Страница 57 |  |  |  | 1x300 кВт | 1х500 кВт |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Страница 56 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 40 ПЛАСТИН БОКОВОЙ ОБМЕННИК ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ/РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ |  |  |  | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 |  |  |  | 2x105 л | 1x300 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 |  |  |  | 5x20 кг | 7x20 кг |
|  | НАБОР ФИТТИНГОВ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ СЛИВОМ страница 45 |  |  |  | 3 | 5 |

| 1 [1.1] СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ СЕРИЯ SKY FAMILY UK 150/200/300/500 10 лет гарантии на коллектор - Эксплуатация круглый год - Требует минимального пространства для установки на крыше - Система поставляется с подключённым блоком управления | Солнечные системы с принудительной циркуляцией, предназначенные для производства горячей воды для бытовых нужд Одноконтурная солнечная станция Блок управления ALFASOL 3 |
| --- | --- |

| Системы | Общая площадь | Масса коллектора | Единиц в комплекте | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAMILY 150 – БЕЗ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / UK | 2.16 м2 | 43 кг | 1 | 101050366 |
| FAMILY 200-18 – БЕЗ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / UK | 3.22 м2 | 65 кг | 1 | 101050367 |
| FAMILY 300 – БЕЗ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / UK | 3.75 м2 | 76 кг | 1 | 101050368 |
| FAMILY 500 – БЕЗ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / UK | 5.38 м2 | 108 кг | 1 | 101050369 |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Серия SKY

| Внимание: Того количества гликоля, который поставляется в комплекте с каждой из систем, достаточно для заполнения змеевика нагревателя, контура коллектора и расширительного бака. Дополнительный объём гликоля, необходимый для заполнения солнечного контура, который используется для подключения коллектора к нагревателю, следует заказывать отдельно, в соответствии с приведёнными ниже рекомендациями: - до 15 метров линии диаметром 16/20 мм: 1 резервуар объёмом 10 литров - до 40 метров линии диаметром 16/20 мм: 1 резервуар объёмом 20 литров В поставку не входит крепёжная скоба. Укажите желаемый тип в заказе. Скатная крыша код 101010030 Страница 92 Плоская зона код 101010031 Страница 92 Углубление код 100010501-4 Страница 92 | 1 СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1] Принудительная циркуляция FAMILY 150 / 200 / 300 / 500 |
| --- | --- |

| Список компонентов | 150 | 200-18 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKY 12 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 41 | 1 | - | - | 1 |
|  | SKY 18 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 42 | - | 1 | - | 1 |
|  | SKY 21 CPC 58 СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР страница 43 | - | - | 1 | - |
|  | ОДНОКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ Страница 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ALFASOL 3 Страница 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 10 БАР страница 58 | 1x18 л | 1x18 л | 1x24 л | 1x35 л |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ страница 45 | 1x10 кг | 1x10 кг | 1x10 кг | 1x20 кг |

1

[1.1]

СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

Фитинги / Патрубки / Клапаны

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| IRL/ПЕРЕХОДНИК 18 MM НА 3/4'' ПРЯМОЙ | Соединительный патрубок для соединения солнечной станции низкой производительности с изолированными трубами из нержавеющей стали Диаметр ¾’ трубная газовая резьба | 100010743 |
| UK/НАБОР ФИТИНГОВ 18 MM - 22 MM UK МЕДНЫЕ ТРУБЫ | Набор фитингов для соединения солнечной станции низкой производительности с UK медными трубами 22 мм | 100010807 |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК 24 X 1.5 -3/4" ПРЯМОЙ | Соединительный патрубок для подключения солнечной панели SKY к изолированным трубам из нержавеющей стали Диаметр ¾’ трубная газовая резьба | 100010478 |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК 24 X 1.5 -3/4" EUROC | Соединительный патрубок для подключения солнечной панели SKY к изолированным трубам из нержавеющей стали Диаметр ¾’ трубная газовая резьба | 100010479 |
| ОТВОДНОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН | Отводной смесительный клапан представляет собой компактный блок, который позволяет подключать бойлер с обменником мгновенного действия к тепловой солнечной установке. Оптимальное рабочее давление составляет от 1 до 10 бар. | 100010536 |
| ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН | 1" 35/-60°C - Kvs 1.6 1" 30/70°C - Kvs 3 Антикоррозийный медный трехходовой термостатический смесительный клапан CW 602 N, используемый в системах для производства горячей воды для бытовых нужд. | 100010480 100010481 |

Серия SKY

1

СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ  [1.1]