Серия SKY

1

СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ [1.1]

1.2 КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Клобен®

Компоненты солнечных установок и сопутствующие принадлежности

| Солнечный коллектор SKY CPC 58 | Блок управления для солнечных установок ALFASOL 3 | Система FAMILY 300 |
| --- | --- | --- |

Компоненты и принадлежности

| Солнечная станция высокой производительности | Система NRG PRO 650 |
| --- | --- |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ SKY CPC 58

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КЛОБЕН SKY 8 CPC 58 Сертификация SABS Solar Keymark EN 12975-2 | Солнечный коллектор модели 8 CPC 58 состоит из трубок, выполненных из боросиликатного стекла с вакуумными воздушными промежутками. Внутренняя металлизация трубок с высоким уровнем поглощения выполнена из Al/N многослойного покрытия, которое может полностью подвергаться переработке. Блок поглощения состоит из медного контура с алюминиевыми теплопроводниками. Верхняя часть коллектора с двунаправленным контуром имеет высокий уровень изоляции, что позволяет гарантировать минимальные теплопотери. Оптимизированный оптический захват достигается благодаря установке системы CPC, которая располагается под трубами. Металлическая рама покрыта алюминием с помощью электролиза, она обладает стойкостью к коррозии под действием солевого тумана, при этом задние профили располагаются по длине, что позволяет присоединить крепёжную систему. Сопротивление ударной нагрузке 13.6 Дж, макс. тестовое значение Подаваемая энергия 733 кВт ч/(м2год) Ширина (с фитингами) 920 (983) мм Глубина 140 мм Масса пустого 29 кг Площадь апертуры 1.27 м2 Общая площадь 1.46 м2 Жидкое содержимое 1.17 л Выход (0 71,8% Коэффициент теплопотерь a1 0.974 Вт/м2K Коэффициент теплопотерь a2 0.005 Вт/м2K2 IAM T,50° 1,08 IAM L,50° 0,87 | 101010064 |
| СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КЛОБЕН SKY10CPC 58 Сертификация SABS Solar Keymark EN 12975-2 | Солнечный коллектор модели 10 CPC 58 состоит из трубок, выполненных из боросиликатного стекла с вакуумными воздушными промежутками. Внутренняя металлизация трубок с высоким уровнем поглощения выполнена из Al/N многослойного покрытия, которое может полностью подвергаться переработке. Блок поглощения состоит из медного контура с алюминиевыми теплопроводниками. Верхняя часть коллектора с двунаправленным контуром имеет высокий уровень изоляции, что позволяет гарантировать минимальные теплопотери. Оптимизированный оптический захват достигается благодаря установке системы CPC, которая располагается под трубами. Металлическая рама покрыта алюминием с помощью электролиза, она обладает стойкостью к коррозии под действием солевого тумана, при этом задние профили располагаются по длине, что позволяет присоединить крепёжную систему. Сопротивление ударной нагрузке 13.6 Дж, макс. тестовое значение Подаваемая энергия 733 кВт ч/(м2год) Ширина (с фитингами) 1138 (1203) мм Глубина 140 мм Масса пустого 36 кг Площадь апертуры 1.57 м2 Общая площадь 1.81 м2 Жидкое содержимое | 1.3 л Выход (0 71,8% Коэффициент теплопотерь a1 0.974 Вт/м2K Коэффициент теплопотерь a2 0.005 Вт/м2K2 IAM T,50° 1,08 IAM L,50° 0,87 | 101010010 |

СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Компоненты и принадлежности

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КЛОБЕН SKY 12 CPC 58 Сертификация SABS Solar Keymark EN 12975-2 | Солнечный коллектор модели 12 CPC 58 состоит из трубок, выполненных из боросиликатного стекла с вакуумными воздушными промежутками. Внутренняя металлизация трубок с высоким уровнем поглощения выполнена из Al/N многослойного покрытия, которое может полностью подвергаться переработке. Блок поглощения состоит из медного контура с алюминиевыми теплопроводниками. Верхняя часть коллектора с двунаправленным контуром имеет высокий уровень изоляции, что позволяет гарантировать минимальные теплопотери. Оптимизированный оптический захват достигается благодаря установке системы CPC, которая располагается под трубами. Металлическая рама покрыта алюминием с помощью электролиза, она обладает стойкостью к коррозии под действием солевого тумана, при этом задние профили располагаются по длине, что позволяет присоединить крепёжную систему. Сопротивление ударной нагрузке 13.6 Дж, макс. тестовое значение Подаваемая энергия 733 кВт ч/(м2год) Ширина (с фитингами) 1358 (1424) мм Глубина 140 мм Масса пустого 43 кг Площадь апертуры 1.89 м2 Общая площадь 2.16 м2 Жидкое содержимое 1.74 л Выход (0 71,8% Коэффициент теплопотерь a1 0.974 Вт/м2K Коэффициент теплопотерь a2 0.005 Вт/м2K2 IAM T,50° 1,08 IAM L,50° 0,87 | 101010065 |
| СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КЛОБЕН SKY 14 CPC 58 Сертификация SABS Solar Keymark EN 12975-2 | Солнечный коллектор модели 14CPC 58 состоит из трубок, выполненных из боросиликатного стекла с вакуумными воздушными промежутками. Внутренняя металлизация трубок с высоким уровнем поглощения выполнена из Al/N многослойного покрытия, которое может полностью подвергаться переработке. Блок поглощения состоит из медного контура с алюминиевыми теплопроводниками. Верхняя часть коллектора с двунаправленным контуром имеет высокий уровень изоляции, что позволяет гарантировать минимальные теплопотери. Оптимизированный оптический захват достигается благодаря установке системы CPC, которая располагается под трубами. Металлическая рама покрыта алюминием с помощью электролиза, она обладает стойкостью к коррозии под действием солевого тумана, при этом задние профили располагаются по длине, что позволяет присоединить крепёжную систему. Сопротивление ударной нагрузке 13.6 Дж, макс. тестовое значение Подаваемая энергия 733 кВт ч/(м2год) Ширина (с фитингами) 1578 (1643) мм Глубина 140 мм Масса пустого 50 кг Площадь апертуры 2.2 м2 Общая площадь 2.52 м2 Жидкое содержимое | 1.82 л Выход (0 71,8% Коэффициент теплопотерь a1 0.974 Вт/м2K Коэффициент теплопотерь a2 0.005 Вт/м2K2 IAM T,50° 1,08 IAM L,50° 0,87 | 101010096 |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ SKY CPC 58

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КЛОБЕН SKY 8 CPC 58 Сертификация SABS Solar Keymark EN 12975-2 | Солнечный коллектор модели 8 CPC 58 состоит из трубок, выполненных из боросиликатного стекла с вакуумными воздушными промежутками. Внутренняя металлизация трубок с высоким уровнем поглощения выполнена из Al/N многослойного покрытия, которое может полностью подвергаться переработке. Блок поглощения состоит из медного контура с алюминиевыми теплопроводниками. Верхняя часть коллектора с двунаправленным контуром имеет высокий уровень изоляции, что позволяет гарантировать минимальные теплопотери. Оптимизированный оптический захват достигается благодаря установке системы CPC, которая располагается под трубами. Металлическая рама покрыта алюминием с помощью электролиза, она обладает стойкостью к коррозии под действием солевого тумана, при этом задние профили располагаются по длине, что позволяет присоединить крепёжную систему. Сопротивление ударной нагрузке 13.6 Дж, макс. тестовое значение Подаваемая энергия 733 кВт ч/(м2год) Ширина (с фитингами) 1798 (1863) мм Глубина 140 мм Масса пустого 57 кг Площадь апертуры 2.52 м2 Общая площадь 2.87 м2 Жидкое содержимое 2.11 л Выход (0 71,8% Коэффициент теплопотерь a1 0.974 Вт/м2K Коэффициент теплопотерь a2 0.005 Вт/м2K2 IAM T,50° 1,08 IAM L,50° 0,87 | 101010097 |
| СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КЛОБЕН SKY10 CPC 58 Сертификация SABS Solar Keymark EN 12975-2 | Солнечный коллектор модели 10 CPC 58 состоит из трубок, выполненных из боросиликатного стекла с вакуумными воздушными промежутками. Внутренняя металлизация трубок с высоким уровнем поглощения выполнена из Al/N многослойного покрытия, которое может полностью подвергаться переработке. Блок поглощения состоит из медного контура с алюминиевыми теплопроводниками. Верхняя часть коллектора с двунаправленным контуром имеет высокий уровень изоляции, что позволяет гарантировать минимальные теплопотери. Оптимизированный оптический захват достигается благодаря установке системы CPC, которая располагается под трубами. Металлическая рама покрыта алюминием с помощью электролиза, она обладает стойкостью к коррозии под действием солевого тумана, при этом задние профили располагаются по длине, что позволяет присоединить крепёжную систему. Сопротивление ударной нагрузке 13.6 Дж, макс. тестовое значение Подаваемая энергия 733 кВт ч/(м2год) Ширина (с фитингами) 2018 (2084) мм Глубина 140 мм Масса пустого 65 кг Площадь апертуры 2.84 м2 Общая площадь 3.22 м2 Жидкое содержимое 2.60 л Выход (0 71,8% Коэффициент теплопотерь a1 0.974 Вт/м2K Коэффициент теплопотерь a2 0.005 Вт/м2K2 IAM T,50° 1,08 IAM L,50° 0,87 | 101010054 |

СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Компоненты и принадлежности

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КЛОБЕН SKY 12 CPC 58 Сертификация SABS Solar Keymark EN 12975-2 | Солнечный коллектор модели 12CPC 58 состоит из трубок, выполненных из боросиликатного стекла с вакуумными воздушными промежутками. Внутренняя металлизация трубок с высоким уровнем поглощения выполнена из Al/N многослойного покрытия, которое может полностью подвергаться переработке. Блок поглощения состоит из медного контура с алюминиевыми теплопроводниками. Верхняя часть коллектора с двунаправленным контуром имеет высокий уровень изоляции, что позволяет гарантировать минимальные теплопотери. Оптимизированный оптический захват достигается благодаря установке системы CPC, которая располагается под трубами. Металлическая рама покрыта алюминием с помощью электролиза, она обладает стойкостью к коррозии под действием солевого тумана, при этом задние профили располагаются по длине, что позволяет присоединить крепёжную систему. Сопротивление ударной нагрузке 13.6 Дж, макс. тестовое значение Подаваемая энергия | 733 кВт ч/(м2год) Ширина (с фитингами) 2348 (2414) мм Глубина 140 мм Масса пустого 76 кг Площадь апертуры 3.31 м2 Общая площадь 3.75 м2 Жидкое содержимое 3.07 л Выход (0 71,8% Коэффициент теплопотерь a1 0.974 Вт/м2K Коэффициент теплопотерь a2 0.005 Вт/м2K2 IAM T,50° 1,08 IAM L,50° 0,87 | 101010069 |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Крепёжный набор / Утопленные конструкции

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| КРОНШТЕЙН ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА СКАТНЫХ КРЫШАХ – SKY CPC 58 | Специальный кронштейн, выполненный из стали, оцинкованной горячим способом, предназначен для безопасной фиксации на скатных крышах, покрытых черепицей. Расчёт заказываемых кронштейнов: (число коллекторов в батарее+1) Х число батарей. Для SKY 21 CPC закажите по 2 кронштейна на коллектор. | 101010030 |
| КРОНШТЕЙН ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА ПЛОСКИХ КРЫШАХ – SKY CPC 58 | Специальный кронштейн, выполненный из стали, оцинкованной горячим способом, предназначен для безопасной фиксации на плоских поверхностях. Расчёт заказываемых кронштейнов: (число коллекторов в батарее+1) Х число батарей. Для SKY 21 CPC закажите по 2 кронштейна на коллектор. | 101010031 |
| ROLLAWAY 8 - SKY CPC 58 | Утопленная конструкция Rollaway для встраивания в солнечные коллекторы SKY CPC с 8 трубами внутри ската кровли. Максимальная ширина 149 см Высота (с защитой) 190 см (220 см) Гофрированная свинцовая пластина 150 х 33 см Число модулей для отдельных коллекторов 1 | 100010504 |
| ROLLAWAY 12 - SKY CPC 58 | Утопленная конструкция Rollaway для встраивания в солнечные коллекторы SKY CPC с 12 трубами внутри ската кровли. Максимальная ширина 192 см Высота (с защитой) 190 см (220 см) Гофрированная свинцовая пластина 200 х 33 см Число модулей для отдельных коллекторов 2 | 100010503 |
| ROLLAWAY 18 - SKY CPC 58 | Утопленная конструкция Rollaway для встраивания в солнечные коллекторы SKY CPC с 18 трубами внутри ската кровли. Максимальная ширина 258 см Высота (с защитой) 190 см (220 см) Гофрированная свинцовая пластина | 260 х 33 см Число модулей для отдельных коллекторов 2 | 100010502 |
| ROLLAWAY 21 - SKY CPC 58 | Утопленная конструкция Rollaway для встраивания в солнечные коллекторы SKY CPC с 21 трубой внутри ската кровли. Максимальная ширина 289 см Высота (с защитой) 190 см (220 см) Гофрированная свинцовая пластина 290 х 33 см Число модулей для отдельных коллекторов 3 | 100010501 |
| НАБОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФИТИНГОВ УСТАНОВКИ SKY-ROLLAWAY | Набор фитингов для параллельной установки солнечных коллекторов SKYСPC 58, устанавливается в утопленных конструкциях Rollaway. | 100010638 |

СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Компоненты и принадлежности

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| НАБОР ФИТИНГОВ И СЛИВНЫХ УСТРОЙСТВ МЕДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДИАМЕТР 18 | Латунные фитинги специально разработанные для соединений между основной и возвратной линиями системы с солнечными коллекторами серии SKY СЗС 58. | 100010407 |
| НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫЙХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | DN 16 DN 20 Специальный набор для фитингов, предназначенных для подключения набора фитингов и сливных устройств к трубам из нержавеющей стали | 100010829 100010830 |
| СОЛНЕЧНЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ДИАМЕТР 16 мм – Моток 20 м ДИАМЕТР 16 мм – Моток 25 м ДИАМЕТР 20 мм – Моток 20 м ДИАМЕТР 20 мм – Моток 25 м | 100010812 100010813 100010815 100010816 |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДАЧИ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | DN 16 и DN 20 Инструмент для раздачи труб из нержавеющей стали | 100010823 |
| АНТИФРИЗ FS10 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК | 10 литров 20 литров Предварительно смешанная жидкость – антифриз, специально для вакуумных солнечных установок. | 101010050 101010041 |

| Солнечные резервуары Клобен Необходимость сохранения тепловой энергии, продуцируемой солнечными коллекторами, в специальных хранилищах, разработанных для данных систем, заставило компанию Клобен создать линию изделий, оснащённых тепловыми аккумуляторами. Тепловые аккумуляторы Клобен, предназначенные для горячей воды для бытовых нужд, представляют собой новаторские системы; особенную гордость компании представляют системы аккумулирования тепла в сочетании с низкотемпературными системами, предназначенными для хранения лучистой энергии. |  |
| --- | --- |
| Санитарно-технические нагреватели с одинарным и двойным контуром для воды для бытовых нужд с покрытием ABS. Устройства для хранения воды для бытовых нужд поставляются в виде вариантов с высокоэффективным одинарным или двойным контуром, а также с предустановленным обводным контуром; при этом нижний контур является более компактным, что позволяет достичь лучшей стратификации. Чтобы защитить резервуар изнутри от коррозии, а также обеспечить максимальное качество горячей воды для бытовых нужд, все эти резервуары подвергаются двухслойному глазированию при температуре 860(С в соответствии с Правилами DIN 4753. Полиуретановая изоляция и твёрдое покрытие ABS позволяют повысить уровень теплоизоляции. |  |
| Фиксация под углом 90( - Больше пространства в блоке регулирования температуры - облегчает осмотр |  |
| Преимущества Твёрдое покрытие ABS с длительным сроком службы. Улучшенная теплоизоляция. Высокая коррозионная стойкость. Максимальное гигиеническое качество горячей воды для бытовых нужд. Множество гидравлических соединений под углом 90(: больше пространства в тепловом блоке управления, а также более лёгкий контроль. Изоляция по всей площади позволяет обеспечить максимальное поддержание температуры. Особое внимание к деталям. Съёмная изоляция позволяет облегчить прохождение. Привлекательные эстетические свойства, обеспеченные компанией Клобен, брендом, который известен качеством своей продукции. Пятилетняя гарантия. Комплексные санитарно-технические обогреватели Санитарно-технические аккумуляторы ABS также поставляются в комплекте с одноконтурной солнечной станцией (бустерный насос с системой управления) и блоком управления. Преимущества - Сокращение времени на установку. - Системы аккумулирования для установки в системах подачи воды. - Установленные кабели, солнечные станции и блоки управления. - Системы аккумулирования прошли электрические и гидравлические испытания. - Привлекательные эстетические свойства, обеспеченные компанией Клобен, брендом, который известен качеством своей продукции. - Пятилетняя гарантия. |  |

Комплексные нагреватели NRG PRO

Нагреватели для аккумулирования воды, нагретой с помощью факторов окружающей среды; они оснащены двумя фиксированными трубчатыми обменниками, включая двухконтурную солнечную станцию с дегазатором и модулем Гидропак,  для непосредственного производства горячей воды для бытовых нужд, дегазатор и модуль Гидропак располагаются в элегантном корпусе из формованного термопласта, оснащённом изоляцией.

Все комплексные системы аккумулирования NRG PRO оснащены самозатухающей теплоизоляцией из вспененного полиуретана, которая позволяет устранять тепловые мостики и обеспечивает высокий уровень изоляции всего резервуара.

Солнечная станция и модуль Гидропак размещены внутри должным образом изолированного корпуса из формованного листового термопласта. Это позволяет улучшить эстетические характеристики, а также снизить уровень дисперсии и оптимизировать эффективность системы производства горячей воды для бытовых нужд.

| Преимущества Изоляция по всей площади позволяет обеспечить максимальный уровень поддержания температуры. Данные системы аккумулирования можно напрямую подключить к источнику воды без дополнительных соединений. Сокращение времени на установку. Прямое производство воды для бытовых нужд: без риска появления легионеллы. Солнечная станция и модуль Гидропак защищены армированным корпусом. Сокращение энергопотребления: Циркуляционный водонагреватель класса В. Специально предназначены для создания энергетического резерва в зданиях с лучистым отоплением. Нижний обменник может использоваться в работе с другими формами энергии (бойлер, тепловой камин и тепловой насос). Привлекательные эстетические свойства, обеспеченные компанией Клобен – брендом, который известен качеством своей продукции. Пятилетняя гарантия |  |
| --- | --- |
| Комбинированные нагреватели SSP Комбинированные нагреватели для хранения сетевой воды и производства воды для бытовых нужд путём подключения к солнечной установке и традиционной системе водоснабжения. Выполнены из стали, оснащены быстрым обменником, выполненным из нержавеющей стали V4A, для производства воды для бытовых нужд, а также солнечным контуром, который обладает высоким потенциалом благодаря значительной площади обмена. Уменьшенный объём постоянно существующей воды для бытовых нужд, а также инновационный принцип постоянного потока гарантирует общую защиту воды в данном трубчатом резервуаре хранения от легионеллы и других загрязнений. Более того, разделяющая трубка, расположенная в нижней части нагревателя, обеспечивает постепенное высвобождение возвратной воды из нагревательного контура, что позволяет оптимизировать разницу температур в аккумуляторе. Изоляция выполнена из твёрдого самозатухающего полиуретана. Удалось сократить время на установку, а также пространство, необходимое для установки системы – все это благодаря нескольким крепёжным устройствам, расположенным с обеих сторон от аккумулятора. Преимущества Специально созданы для создания энергетического резерва в зданиях с лучистыми системами отопления. Прямое производство горячей воды для бытовых нужд. Максимальное гигиеническое качество горячей воды для бытовых нужд. Несколько гидравлических соединений. Изоляция по всей площади позволяет обеспечить максимальный уровень поддержания температуры. Особое внимание к деталям. Съёмная изоляция для облегчения доступа. Привлекательные эстетические свойства, обеспеченные компанией Клобен – брендом, который известен качеством своей продукции. Пятилетняя гарантия |  |
| Резервуарные обогреватели Комбинированные нагреватели для хранения первичной воды в системе, предназначенной для подключения к системе для получения солнечной энергии. Выполнены из стали, они оснащены встроенным солнечным контуром, который обладает высоким потенциалом благодаря значительной площади обмена. Изоляция выполнена из твёрдого самозатухающего полиуретана. Удалось сократить время на установку, а также пространство, необходимое для установки системы – все это благодаря нескольким крепёжным устройствам, расположенным с обеих сторон от аккумулятора. Преимущества - Универсальная система - Изоляция по всей площади позволяет обеспечить максимальный уровень поддержания температуры. - Несколько гидравлических соединений - Привлекательные эстетические свойства, обеспеченные компанией Клобен – брендом, который известен качеством своей продукции. - Пятилетняя гарантия |  |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Тепловой аккумулятор для производства горячей воды для бытовых нужд.

Нагреватели объёмом до 500 литров с полной изоляцией, что позволяет обеспечить максимальное поддержание температуры. Двойной слой глазирования нагревателя при 860(С в соответствии с DIN 4753 (раздел 3). Изоляция ABS: твёрдая поверхность, отсутствие деформаций, более выраженная изоляция; привлекательные эстетические свойства и улучшенная отделка.

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| СЕМЕЙНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 150 ЛИТРОВ | Одноконтурный резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 150 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён одноконтурной солнечной станцией и блоком управления ALFASOL 3. Толщина изоляции | 45 мм Вес 80 кг Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость нижнего теплообменника 6.6. литров | 101040235 |
| СЕМЕЙНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 200 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 200 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками, одноконтурной солнечной станцией и блоком управления ALFASOL 3. Толщина изоляции 45 мм Вес 93 кг Площадь верхнего теплообменника 0.6 м2 Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость верхнего теплообменника | 3.8 литров Ёмкость нижнего теплообменника 6.6. литров | 101040236 |
| СЕМЕЙНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 300 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 300 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками, одноконтурной солнечной станцией и блоком управления ALFASOL 3. Толщина изоляции 45 мм Вес 105 кг Площадь верхнего теплообменника 1 м2 Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость верхнего теплообменника 6.6 литров Ёмкость нижнего теплообменника 6.6 литров | 101040237 |
| СЕМЕЙНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 500 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 500 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками, одноконтурной солнечной станцией и блоком управления ALFASOL 3. Толщина изоляции 45 мм Вес 180 кг Площадь верхнего теплообменника 1.3 м2 Площадь нижнего теплообменника 1.6 м2 Ёмкость верхнего теплообменника 9.2 м2 Ёмкость нижнего теплообменника | 10.6. литров | 101040243 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С ОБВОДНЫМ КОНТУРОМ ОБЪЁМОМ 150 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 150 литров для горячей воды для бытовых нужд. Толщина изоляции 45 мм Вес 80 кг Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость нижнего теплообменника 6.6. литров | 101040295 |

СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Компоненты и принадлежности

|  | Нагреватели объёмом до 500 литров с полной изоляцией, что позволяет обеспечить максимальное поддержание температуры. Двойной слой глазирования нагревателя при 860(С в соответствии с DIN 4753 (раздел 3). Изоляция ABS: твёрдая поверхность, отсутствие деформаций, более выраженная изоляция; привлекательные эстетические свойства и улучшенная отделка. |
| --- | --- |

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С ОБВОДНЫМ КОНТУРОМ ОБЪЁМОМ 200 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 200 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащённый 2 трубчатыми теплообменниками. Толщина изоляции 45 мм Вес 93 кг Площадь верхнего теплообменника 0.6 м2 Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость верхнего теплообменника 3.8 литров Ёмкость нижнего теплообменника 6.6. литров | 101040296 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С ОБВОДНЫМ КОНТУРОМ ОБЪЁМОМ 300 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 300 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащённый 2 трубчатыми теплообменниками. Толщина изоляции 45 мм Вес 100 кг Площадь верхнего теплообменника 1 м2 Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость верхнего теплообменника 6.6 литров Ёмкость нижнего теплообменника 6.6. литров | 101040297 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С ОБВОДНЫМ КОНТУРОМ ОБЪЁМОМ 500 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 500 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащённый 2 трубчатыми теплообменниками. Толщина изоляции 45 мм Вес 175 кг Площадь верхнего теплообменника 1.3 м2 Площадь нижнего теплообменника 1.6 м2 Ёмкость верхнего теплообменника 9.2 литров Ёмкость нижнего теплообменника 10.6. литров | 101040298 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬРК С ОБВОДНЫМ КОНТУРОМ ОБЪЁМОМ 300 ЛИТРОВ | Санитарно-технический резервуар объёмом 300 литров, созданный специально для работы с солнечными коллекторами и тепловыми насосами. Нагреватель для хранения горячей воды для бытовых нужд, оснащённый двумя высокоэффективными контурами, один из которых более компактный, что позволило уменьшить габаритные размеры, улучшить разделение, а также с внешней обводной линией на солнечном контуре с целью облегчения установки резервуара. Толщина изоляции 45 мм Площадь верхнего теплообменника 2.3 м2 Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость верхнего теплообменника 14 литров Ёмкость нижнего теплообменника 4 литра | 101040283 |
| КОМПЛЕКСНЫЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬРК ОБЪЁМОМ 300 ЛИТРОВ | Солнечный резервуар модели РК объёмом 300 литров с солнечной станцией и блоком управления солнечной станцией ALFASOL 3. Используется для хранения горячей воды для бытовых нужд, оснащённый двумя высокоэффективными контурами, один из которых более компактный, что позволило уменьшить габаритные размеры и повысить разделение. Толщина изоляции 45 мм Площадь верхнего теплообменника 2.3 м2 Площадь нижнего теплообменника 1 м2 Ёмкость верхнего теплообменника 14 литров Ёмкость нижнего теплообменника 4 литра | 101040301 |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Тепловой аккумулятор для производства горячей воды для бытовых нужд.

Двойной слой глазирования нагревателя при 860(С в соответствии с DIN 4753 (раздел 3).

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 750 ЛИТРОВ Съёмная изоляция Облегчение прохождения | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 750 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками. Толщина изоляции 45 мм Вес 211 кг Площадь верхнего теплообменника 1.5 м2 Площадь нижнего теплообменника 2.5 м2 Скорость обменного тока 4.0 м3/час | 101040217 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 1000 ЛИТРОВ Съёмная изоляция Облегчение прохождения | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 1000 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками. Толщина изоляции 45 мм Вес 244 кг Площадь верхнего теплообменника 1.5 м2 Площадь нижнего теплообменника 3.0 м2 Скорость обменного тока 5.0 м3/час | 101040218 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 1500 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 1500 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками. Толщина крышки 100 мм Вес 291 кг Площадь верхнего теплообменника 2.5 м2 Площадь нижнего теплообменника 4.2 м2 Скорость обменного тока 5.5 м3/час | 101040139 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 2000 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 2000 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками. Толщина крышки 100 мм Вес 454 кг Площадь верхнего теплообменника 3.0 м2 Площадь нижнего теплообменника 4.5 м2 Скорость обменного тока 5.9 м3/час | 101040140 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 3000 ЛИТРОВ | Резервуар для хранения солнечной энергии объёмом 3000 литров для горячей воды для бытовых нужд, оснащён 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками. Толщина крышки 100 мм Вес 670 кг Площадь верхнего теплообменника 3.8 м2 Площадь нижнего теплообменника 5.2 м2 | 101040126 |

СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резервуар для хранения тепловой энергии, встраиваемый в систему отопления

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ NRG PRO ОБЪЁМОМ 350 ЛИТРОВ | Солнечный резервуар объёмом 350 литров для хранения сетевой воды, оснащённый 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками. Толщина изоляции 45 мм Плотность 40 кг/м2 Площадь верхнего теплообменника 0.8 м2 Площадь нижнего теплообменника 1.6 м2 Максимальное рабочее давление 6 бар Максимальная рабочая температура 95(С | 101040190 |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ NRG PRO ОБЪЁМОМ 650 ЛИТРОВ | Солнечный резервуар объёмом 650 литров для хранения сетевой воды, оснащённый 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками. Толщина изоляции 45 мм Плотность 40 кг/м2 Площадь верхнего теплообменника 1.3 м2 Площадь нижнего теплообменника 2.6 м2 Максимальное рабочее давление 6 бар Максимальная рабочая температура 95(С | 101040191 |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ NRG PRO ОБЪЁМОМ 1000 ЛИТРОВ | Солнечный резервуар объёмом 1000 литров для хранения сетевой воды, оснащённый 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками, двухконтурной солнечной станцией с поточным дегазатором и модулем Гидропак для производства горячей воды для бытовых нужд. Толщина изоляции 45 мм Плотность 40 кг/м2 Площадь верхнего теплообменника 1.8 м2 Площадь нижнего теплообменника 3.5 м2 Максимальное рабочее давление 6 бар Максимальная рабочая температура 95(С | 101040192 |
| КОМПЛЕКСНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ NRG PRO ОБЪЁМОМ 350 ЛИТРОВ | Солнечный резервуар объёмом 350 литров для хранения сетевой воды, оснащённый 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками, двухконтурной солнечной станцией с поточным дегазатором и модулем Гидропак для производства горячей воды для бытовых нужд. Толщина изоляции 45 мм Плотность 40 кг/м2 Площадь верхнего теплообменника 0.8 м2 Площадь нижнего теплообменника 1.6 м2 Максимальное рабочее давление 6 бар Максимальная рабочая температура 95(С | 101040257 |
| КОМПЛЕКСНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ NRG PRO ОБЪЁМОМ 650 ЛИТРОВ | Солнечный резервуар объёмом 650 литров для хранения сетевой воды, оснащённый 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками, двухконтурной солнечной станцией с поточным дегазатором и модулем Гидропак для производства горячей воды для бытовых нужд. Толщина изоляции 45 мм Плотность 40 кг/м2 Площадь верхнего теплообменника 1.3 м2 Площадь нижнего теплообменника 2.6 м2 Максимальное рабочее давление 6 бар Максимальная рабочая температура 95(С | 101040258 |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резервуар для хранения тепловой энергии, встраиваемый в систему отопления.

Комбинированный резервуар для хранения тепловой энергии, используемый в качестве резерва для системы отопления

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКСНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ NRG PRO ОБЪЁМОМ 1000 ЛИТРОВ | Солнечный резервуар объёмом 1000 литров для хранения сетевой воды, оснащённый 2 фиксированными трубчатыми теплообменниками, двухконтурной солнечной станцией с поточным дегазатором и модулем Гидропак для производства горячей воды для бытовых нужд. Толщина изоляции 45 мм Плотность 40 кг/м2 Площадь верхнего теплообменника 1.8 м2 Площадь нижнего теплообменника 3.5 м2 Максимальное рабочее давление 6 бар Максимальная рабочая температура 95(С | 101040259 |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ SSP SOLAR ОБЪЁМОМ 500 ЛИТРОВ | Комбинированный нагреватель объёмом 500 литров для хранения сетевой воды и производства горячей воды для бытовых нужд. Вес 152 кг Площадь солнечного теплообменника 2.3 м2 Площадь санитарно-технического теплообменника 5.7 м2 Объём жидкого антифриза 14.1 литра Санитарно-технический теплообменник Нержавеющая сталь Полностью изолированный нагреватель, что позволяет в максимальной степени поддерживать температуру. | 101040240 |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ SSP SOLAR ОБЪЁМОМ 800 ЛИТРОВ Съёмная изоляция Облегчение прохождения | Комбинированный нагреватель объёмом 800 литров для хранения сетевой воды и производства горячей воды для бытовых нужд. Вес 190 кг Площадь солнечного теплообменника 2.5 м2 Площадь санитарно-технического теплообменника 7.2 м2 Объём жидкого антифриза 15.3 литра Санитарно-технический теплообменник Нержавеющая сталь Полностью изолированный нагреватель, что позволяет в максимальной степени поддерживать температуру. | 101040241 |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ SSP SOLAR ОБЪЁМОМ 1000 ЛИТРОВ Съёмная изоляция Облегчение прохождения | Комбинированный нагреватель объёмом 1000 литров для хранения сетевой воды и производства горячей воды для бытовых нужд. Вес 209 кг Площадь солнечного теплообменника 3.0 м2 Площадь санитарно-технического теплообменника 7.2 м2 Объём жидкого антифриза 17.9 литра Санитарно-технический теплообменник Нержавеющая сталь Полностью изолированный нагреватель, что позволяет в максимальной степени поддерживать температуру. | 101040242 |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ SSP SOLAR ОБЪЁМОМ 1500 ЛИТРОВ | Комбинированный нагреватель объёмом 1500 литров для хранения сетевой воды и производства горячей воды для бытовых нужд. Вес 209 кг Площадь солнечного теплообменника 3.0 м2 Площадь санитарно-технического теплообменника 8.5 м2 Объём жидкого антифриза 23.5 литра Санитарно-технический теплообменник Нержавеющая сталь | 101040141 |

СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резервуар для хранения тепловой энергии, встраиваемый в систему отопления

Комбинированный резервуар для хранения тепловой энергии, используемый в качестве резерва для системы отопления

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ SSP SOLAR ОБЪЁМОМ 2000 ЛИТРОВ | Комбинированный нагреватель объёмом 2000 литров для хранения сетевой воды и производства горячей воды для бытовых нужд. Вес 358 кг Площадь солнечного теплообменника 5.5 м2 Площадь санитарно-технического теплообменника 11 м2 Объём жидкого антифриза 30.5 литра Санитарно-технический теплообменник Нержавеющая сталь | 101040142 |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ SSP SOLAR ОБЪЁМОМ 3000 ЛИТРОВ | Комбинированный нагреватель объёмом 3000 литров для хранения сетевой воды и производства горячей воды для бытовых нужд. Вес 440 кг Площадь солнечного теплообменника 5.0 м2 Площадь санитарно-технического теплообменника 12 м2 Объём жидкого антифриза 32.4 литра Санитарно-технический теплообменник Нержавеющая сталь | 101040046 |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резервуар для хранения тепловой энергии, встраиваемый в систему отопления.

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 500 ЛИТРОВ | Нагреватель объёмом 500 литров для хранения первичной воды в системе, готов к подключению к солнечной установке. Вес 134 кг Площадь солнечного теплообменника 2.3 м2 Объём жидкого антифриза 14.1 литра Толщина изоляции 45 мм Полностью изолированный нагреватель, что позволяет в максимальной степени поддерживать температуру. | 101040245 |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 800 ЛИТРОВ | Нагреватель объёмом 800 литров для хранения первичной воды в системе, готов к подключению к солнечной установке. Вес 167 кг Площадь солнечного теплообменника 2.5 м2 Объём жидкого антифриза 15.3 литра Толщина изоляции 45 мм Полностью изолированный нагреватель, что позволяет в максимальной степени поддерживать температуру. | 101040246 |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 1000 ЛИТРОВ | Нагреватель объёмом 1000 литров для хранения первичной воды в системе, готов к подключению к солнечной установке. Вес 193 кг Площадь солнечного теплообменника 3.0 м2 Объём жидкого антифриза 17.9 литра Толщина изоляции 45 мм Полностью изолированный нагреватель, что позволяет в максимальной степени поддерживать температуру. | 101040247 |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 1500 ЛИТРОВ | Нагреватель объёмом 1500 литров для хранения первичной воды в системе, готов к подключению к солнечной установке. Вес 266 кг Площадь солнечного теплообменника 3.6 м2 Объём жидкого антифриза 23.5 литра Толщина изоляции 100 мм | 101040144 |
| РЕЗЕРВУАРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ОБЪЁМОМ 2000 ЛИТРОВ | Нагреватель объёмом 2000 литров для хранения первичной воды в системе, готов к подключению к солнечной установке. Вес 310 кг Площадь солнечного теплообменника 4.2 м2 Объём жидкого антифриза 30.5 литра Толщина изоляции 100 мм | 101040145 |

СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резервуар для хранения технической воды без контуров

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВУАР ОБЪЁМОМ 2000 ЛИТРОВ БЕЗ КОНТУРОВ | Резервуар объёмом 2000 литров без контуров для хранения первичной воды в системе. Толщина изоляции 100 мм Максимальная рабочая температура 95(С Максимальное рабочее давление 6 бар | 101040146 |
| РЕЗЕРВУАР ОБЪЁМОМ 3000 ЛИТРОВ БЕЗ КОНТУРОВ | Резервуар объёмом 3000 литров без контуров для хранения первичной воды в системе. Толщина изоляции 100 мм Максимальная рабочая температура 95(С Максимальное рабочее давление 6 бар | 101040147 |
| РЕЗЕРВУАР ОБЪЁМОМ 5000 ЛИТРОВ БЕЗ КОНТУРОВ | Резервуар объёмом 5000 литров без контуров для хранения первичной воды в системе. Толщина изоляции 100 мм Максимальная рабочая температура 95(С Максимальное рабочее давление 6 бар | 101040148 |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Солнечные станции / блок управления

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| ДВУХКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ 0.5-15 Л/МИН Ширина 300 мм Высота 460 мм Глубина 168 мм Фитинги Диаметр 18 мм | Солнечная станция Клобен с возрастным модулем для управления системами солнечного излучения малого и среднего размера. Оснащена трёхскоростным циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, обратным клапаном, встроенным термометром, манометром, кранами для заполнения и слива системы, опорой для крепления расширительного бака, регулятором скорости потока и измерительным устройством 0,5 – 15 л/мин. Она оснащена тепловой изоляцией ЕРР, поставляется в собранном виде, готова к установке | 100010607 |
| ДВУХКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ 0.5-15 Л/МИН Ширина 186 мм Высота 420 мм Глубина 158 мм Фитинги Диаметр 18 мм | Солнечная станция Клобен для управления системами солнечного отопления малого и среднего размера. Оснащена трёхскоростным циркуляционным насосом, предохранительным клапаном, обратным клапаном, встроенным термометром, манометром, кранами для заполнения и слива системы, опорой для крепления расширительного бака, регулятором скорости потока и измерительным устройством 0,5 – 15 л/мин. Она оснащена тепловой изоляцией ЕРР, поставляется в собранном виде, готова к установке | 100010578 |
| СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПОТОКА | Одноконтурная солнечная станция с изоляцией для работы с солнечными установками среднего размера Ширина 150 мм Высота 350 мм Глубина 230 мм Крепёж для затяжных фитингов Диаметр 28 мм Скорость потока От 15 до 42.5 л/мин Поглощение 180 Вт | 100010511 |
| СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ С БОЛЬШИМ ПОТОКОМ | Одноконтурная солнечная станция с изоляцией для работы с солнечными установками большого размера Ширина (с изоляцией) 201 мм Высота 685 мм Ширина (с защитными устройствами) 262 мм Высота (с защитными устройствами) 747 мм Верхний резьбовой разъём 1”1/2 M Нижний резьбовой разъём 1”1/2 Скорость потока От 30 до 120 л/мин Поглощение 650 Вт | 100010543 |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК COSMET 5 Размеры 180 х 124 х 56.6 мм (10 модулей DIN) | Блок управления для работы с девятью контурами системы отопления Клобен в соответствии с сохранёнными ранее программами, параметры которых могут варьироваться в соответствии с требованиями системы. Он оснащён 1 датчиком РТ 1000 и 4 датчиками NTC. | 101030036 |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК ALFASOL 3 Питание платы 230 В – 50/60 Гц Уровень защиты IP 30 Вес 600 грамм Размеры 210 х 120 х 45 мм | Новая система регулировки ALFASOL позволяет осуществлять управление несколькими системами отопления разной сложности. Он оснащён тринадцатью схемами систем отопления, которые уже сохранены внутри; их параметры могут варьироваться в соответствии с требованиями системы. Он оснащён 1 датчиком РТ 1000 и 2 датчиками NTC. | 101030050 |

СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Рециркуляционный насос и Модули Гидропак

Компоненты и принадлежности

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2.5 М3/Ч ДЛЯ МОДУЛЕЙ ГИДРОПАК – БОЛЬШИЕ СИСТЕМЫ | Рециркуляционный насос для контуров горячей воды для бытовых нужд, оснащённый соединительной тягой из нержавеющей стали, что позволяет гарантировать максимальную гигиену воды. | 400010318 |
| МОДУЛЬ ГИДРОПАК 300 кВт | Модуль для прямого производства горячей воды для бытовых нужд, предназначенный для больших систем, типа жилых комплексов, гостиниц, больниц, спортивных центров, промышленных организаций). Модуль Гидропак представляет собой изолированный блок, который готов к подключению, он спроектирован на основе пластинчатого теплообменника; позволяет регулировать температуру горячей воды для бытовых нужд в диапазоне до 65(С. Длина 814 мм Ширина 435 мм Высота 1075 мм Обмениваемая тепловая мощность 300 кВт Первичная вода – скорость потока 9м3/час при 70(С Первичная вода – постоянный поток 123 л/мин при 45(С | 400010316 |
|  | Модуль для прямого производства горячей воды для бытовых нужд, предназначенный для больших систем, типа жилых комплексов, гостиниц, больниц, спортивных центров, промышленных организаций). Модуль Гидропак представляет собой изолированный блок, который готов к подключению, он спроектирован на основе пластинчатого теплообменника; позволяет регулировать температуру горячей воды для бытовых нужд в диапазоне до 65(С. Длина 814 мм Ширина 435 мм Высота 1075 мм Обмениваемая тепловая мощность 500 кВт Первичная вода – скорость потока 11м3/час при 75(С Первичная вода – постоянный поток 205 л/мин при 45(С | 400010317 |

1[1.2]СОЛНЕЧНАЯ СЕКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Расширительные баки / Клапаны / Теплообменники

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК от 18 до 300 литров | 18 литров 24 литра 35 литров 50 литров 80 литров 105 литров 150 литров 300 литров Расширительный бак с фиксированной диафрагмальной мембраной. Может использоваться в системах отопления и в быту. Соответствует требованиям Директивы 97/23/ЕС. | 100010291 100010292 100010293 100010294 100010295 100010296 100010630 100010514 |
| ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН | 1” 35/60°C Kvs 1.6 1” 35/70°C Kvs 3 Латунный, защищённый от коррозии 3-ходовой термостатический смесительный клапан CW 602 N, который используется в системах для производства горячей воды для бытовых нужд. | 100010480 100010481 |
| ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН | 1”1/4 30/65°C Kvs 9 3-ходовой термостатический смесительный клапан, который используется в системах для производства горячей воды для бытовых нужд. | 100010302 |
| ОТВОДНОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН | Отводной смесительный клапан представляет собой компактный блок, который позволяет подключать бойлер с теплообменником мгновенного действия к тепловой солнечной установке для производства горячей воды для бытовых нужд. | 100010536 |
| ОТВОДНОЙ КЛАПАН | Провода ¾” Провода ¾” 5 Провода 1” 5 Трёхходовой клапан с электроприводом и пружинным возвратом для гидравлических контуров. | 101010297 101010298 101010299 |
| ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 12 кВт Пластинчатый теплообменник, выполненный методом пайко-сварки, размеры которого позволяют осуществлять прямой теплообмен между вакуумными панелями и различными пользователями. | 101010042 |
| ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 32 кВт Пластинчатый теплообменник, выполненный методом пайко-сварки, размеры которого позволяют осуществлять прямой теплообмен между вакуумными панелями и различными пользователями. | 101010043 |
| ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 42 кВт Пластинчатый теплообменник, выполненный методом пайко-сварки, размеры которого позволяют осуществлять прямой теплообмен между вакуумными панелями и различными пользователями. | 101010048 |

СЕКЦИЯ1[1.2]

КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Компоненты и принадлежности

| Изделие | Описание | Код |
| --- | --- | --- |
| ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕИНОВ | 120 кВт Теплообменник в виде пучка труб для всех типов плавательных бассейнов. | 101010044 |
| ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ | Покрытие 19 мм – Диаметр 18 мм Покрытие 19 мм – Диаметр 22 мм Покрытие 19 мм – Диаметр 28 мм Покрытие 19 мм – Диаметр 35 мм Покрытие 19 мм – Диаметр 42 мм Специально для тепловой изоляции для труб рабочих систем с высокотемпературными потоками. | 100010304 100010305 100010306 100010307 100010308 |
| НАСОС ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Специальный набор для заполнения солнечных установок. | 101010089 |
| ВАКУУМНАЯ ТРУБКА | 1500 мм DIN 58 Трубки из боросиликатного стекла с вакуумным воздушным зазором. Высокоэффективное и поглощающее многослойное селективное покрытие. 58 мм – внешний диаметр. Длина 1500 мм. | 100010383 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК РТ1000 | Тепловой датчик, выполненный в соответствии с требованиями солнечных систем с вакуумными блоками. Поставляется с кабелем длиной 1,5 м. | 101030010 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК NTC | Температурный датчик для определения температуры остальных систем (резервуар, открытый коллектор и так далее). Поставляется с 2 м кабелем. | 600010036 |
| СОЛНЕЧНАЯ СТИРКА | Устройство, которое позволяет подключать стиральную машину напрямую к источнику горячей воды для бытовых нужд, к бойлеру, к солнечным коллекторам или к каминному нагревателю, что позволяет сэкономить значительное количество энергии, которую стиральная машина может использовать при каждой стирке путём нагрева воды через контур. В данном случае удастся значительно снизить уровень накипи, поскольку в данной зоне не будет нагрева, помимо этого, в воде также не будет этих частиц. Более того, устройство будет бесплатно получать горячую воду, нагретую солнечной энергией | 100010627 |